Информация о природоохранной деятельности

АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»  за 2021 год

В АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» строго соблюдается экологическое законодательство и требования международного стандарта ISO 140001 система экологического менеджмента. Результаты ежегодных аудитов подтверждают что предприятие осуществляет свою деятельность в рамках принятой экологической политики, при этом предприятие системно работает над снижением вредного воздействия на окружающую среду.

АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», как крупнейший энергетический объект, верный принципам устойчивого развития, осознает всю важность экологической обстановки в регионе присутствия и ответственность перед нынешним и будущим поколениями за негативное воздействие на окружающую среду производственной деятельности своего предприятия.

План мероприятий по охране окружающей среды за 2021 год выполнен на 249%. Запланировано мероприятий на сумму 190 401 тыс. тенге. Выполнено мероприятий на сумму 474 053 тыс. тенге. Сумма на природоохранные мероприятия увеличились за счет выполнения дополнительных мероприятий, не предусмотренных планом (Замена трубопроводов сырой воды на технологической эстакаде от Главного корпуса до ОХВО, Замена вантового перехода водоводов ХВО через открытый отводящий канал, Радиационный мониторинг, Бурение скважины на накопителе отходов (золоотвал), Инвентаризация выбросов парниковых газов и озоноразрушающих веществ)

Одним из основных направлений программы является обеспечение охраны атмосферного воздуха. С целью охраны  воздушного  бассейна, выполнены следующие мероприятия:

- ремонт аспирационных  установок топливоподачи;

- ремонт горелочных устройств энергоблоков ст. №1,2;

- ремонт электрофильтров;

- пылеподавление зольных пляжей;

- выполнение мероприятий по предотвращению и снижению выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ);

- проведение мониторинга компонентов окружающей среды на границе санитарно-защитной зоны накопителей отходов;

- инструментальный контроль за максимально-разовыми выбросами (г/с) газообразных и твердых веществ в атмосферу от орагнизованных источников №0001,0002.

По итогам 2021 года достигнуто улучшение топливоиспользования, в частности, улучшена экономичность работы энергоблоков (достигнуто снижение планового удельного расхода условного топлива на отпуск электроэнергии), в результате чего, по сравнению с 2020 годом, в 2021 году снизились удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух:

- 2020 год – 11,72 г/кВтч;

- 2021 год – 10,56 г/кВтч.

В рамках выполнения мероприятий по охране водных ресурсов ежегодно выполняется ремонт очистных сооружений хозбытовой канализации, внутренней системы гидрозолоудаления, оборотной системы водоснабжения.

Для  обеспечения  надежности  работы системы внешнего гидрозолоудаления, в целях исключения загрязнения земель золошлаковыми отходами проводится ремонт трубопроводов внешней трассы системы гидрозолоудаления.

С целью снижения влияния предприятия на пос. Солнечный еще одним пунктом нашей природоохранной программы является озеленение санитарно-защитной зоны предприятия. В объем работ по озеленению санитарно-защитной зоны предприятия входит -  восстановление погибших саженцев, высадка саженцев и уходные работы. Всего на территории санитарно-защитной зоны высажено 22 тыс. штук зеленых насаждений.

Безопасное для окружающей среды и здоровья человека обращение с опасными отходами АО «СЭГРЭС-2» обеспечивается следующими мерами:

- передача для обезвреживания специализированным предприятиям ртутьсодержащих ламп, опасных медицинских отходов, отработанных шин, отработанных аккумуляторных батарей, отходов черного металлолома и т.д.;

- использование илового осадка с очистных сооружений в качестве добавки к зеленым насаждениям.

Утилизация золошлаковых отходов, является проблемой теплоэлектростанций, работающих на твердом топливе. Для снижения объемов золошлаковых отходов, размещаемых на золоотвале, на электростанции действует установка по отбору и выдачи сухой золы, производительность данной установки 240 тыс. тонн сухой золы в год.

Экологическая лаборатория предприятия ведет постоянный мониторинг состояния промышленных и подземных вод, почвы и, конечно, атмосферного воздуха в цехах и санитарно-защитной зоне предприятия. Регулярность замеров и анализов регламентируется экологической программой, согласованной с государственными органами. Современное оборудование передвижной лаборатории позволяет оперативно получать высокоточные результаты.

Предприятием ведется учет образующихся в процессе производственной деятельности выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и образования отходов.

Динамика эмиссий в окружающую среду показывает что,  фактический объем эмиссий в окружающую среду не превышает разрешенный уполномоченными органами в области охраны окружающей среды РК.

Подводя итоги, можно сказать что, АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»  ведет активную работу по улучшению экологической обстановки в регионе, мы прилагаем значительные усилия для минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Предприятием выполняются все природоохранные мероприятия предусмотренные  Планом и соблюдаются требования экологического законодательства РК.